ОГБПОУ СМОЛАПО

### ИНЖЕНЕРНАЯ  ГРАФИКА

# РАБОЧАЯ   ТЕТРАДЬ

Часть  I   «Геометрическое черчение»

2015

ИНЖЕНЕРНАЯ  ГРАФИКА

РАБОЧАЯ   ТЕТРАДЬ

Часть  I  «Геометрическое черчение»

дисциплина «Инженерная графика»

Составитель: Ерёмченко Н.В.- преподаватель  ОГБПОУ СМОЛАПО

# Предисловие

# «Рабочая тетрадь по инженерной графике» является частью учебно-методического комплекта по дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная графика».

# Данное пособие составлено в соответствии с рабочей программой дисциплины «Инженерная графика». Оно представляет собой сочетание кратких теоретических сведений и сборника заданий по всем разделам курса.

# Предлагаемые практические задания позволяют студентам самостоятельно овладеть  навыками разработки и чтения чертежей, пользования стандартами ЕСКД и другой справочной литературой и направлены на формирование профессиональных компетенций:

# ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

# ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования

# ПК 1.3.Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции

# ПК 1.5.Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

# ПК 3.1.Обеспечивать реализацию технологического процесса по изготовлению деталей

# Система заданий, приведённых в рабочей тетради, создаёт условия для индивидуальной работы преподавателя со студентами и позволяет установить степень понимания и качество знаний студентов.

# В разделе   Приложения представлены задания для дополнительных упражнений примеры выполнения рабочих чертежей различных деталей и выдержки из стандартов  по разработке и  оформлению конструкторской документации.

# РАЗДЕЛ I.  ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

# Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей.

# А.Форматы

| Обозначение | А 0 | А1 | А2 | А3 | А4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры сторон, мм | 841х1189 | 594х841 | 420х594 | 297х420 | 210х297 |

# Б Линии.

| Наименование | Начертание | Толщина линии по отношению к толщине сплошной основной линии |
| --- | --- | --- |
| Сплошная основная |  | S = 0,5…1,4 мм |
| Сплошная тонкая |  | От S/3 до S/2 |
| Сплошная волнистая |  | От S/3 до S/2 |
| Штриховая |  | От S/3 до S/2 |
| Штрих-пунктирная тонкая |  | От S/3 до S/2 |
| Разомкнутая |  | От S до 1,5 S |
| Сплошная тонкая с изломами |  | От S/3 до S/2 |
| Штрих-пунктирная с двумя точками |  | От S/3 до S/2 |

# Задание 1.

а). По образцу вычертить линии чертежа.

б) Дочертить изображение детали, обратив внимание на качество

проведения линий

# В.Основные надписи

Форма 1 ГОСТ 2.104-68

Форма 2 ГОСТ 2.104-68

Форма 2а ГОСТ 2.104-68

Г. Масштабы

| Масштаб уменьшения | 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:700; 1:1000 |
| --- | --- |
| Масштаб увеличения | 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 |

Задание2

Заполнить графы основной надписи согласно ГОСТ 2.104-68

# Тема 1.2. Чертёжный шрифт и выполнение надписей на чертежах.

| Параметры шрифта | Обозначение | Относительный размер | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Прописные буквы и цифры | Высота | h | (10/10) h | 10d | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10,0 |
|  | Ширина букв и цифр | А,Д,М,Х,Ы,Ю | g | (7/10) h | 7d | 2,4 | 3,5 | 4,9 | 7,0 |
|  |  | Б, В, И, Й, Л, Н, О, П, Р, Т, У, Ц, Ч, Ь, Э, Я, 4 |  | (6/10) h | 6d | 2,1 | 3,0 | 4,2 | 6,0 |
|  |  | Г, Е, З, С, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0 |  | (5/10) h | 5d | 1,7 | 2,5 | 3,5 | 5,0 |
|  |  | Ж, Ф, Ш, Щ,Ъ |  | (8/10) h | 8d | 2,8 | 4,0 | 5,6 | 8,0 |
|  |  | 1 |  | (3/10) h | 3 d | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 3,0 |
| Строчные буквы | Высота | а, г, е, ж, и, к, л, м, н, о, п, с, т, х, ц, ш, щ, ы, ь, ю, ъ, я | c | (7/10) h | 7d | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 |
|  |  | б, в, д, р, у, ф |  | (10/10) h | 10d | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10,0 |
|  | Ширина | а, б, в, г, д, е, и, к, л, н, о, п, р, у, х, ц, ч,ь, ъ, я | g | (5/10) h | 5d | 1,7 | 2,5 | 3,5 | 5,0 |
|  |  | з, с |  | (4/10) h | 4d | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 4,0 |
|  |  | м, ы, ю |  | (6/10) h | 6d | 2,1 | 3,0 | 4,2 | 6,0 |
|  |  | т, ж, ф, ш, щ |  | (7/10) h | 7d | 2,4 | 3,5 | 4,9 | 7,0 |
| Расстояние между буквами и цифрами | a | (2/10) h | 2d | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 |
| Расстояние между основаниями строк | b | (17/10) h | 17d | 6,0 | 8,5 | 12,0 | 17,0 |
| Наименование расстояния между словами | e | (6/10) h | 6d | 2,1 | 3,0 | 4,2 | 6,0 |
| Толщина линий шрифта | d | (1/10) h | 1d | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,0 |

# Задание3.

а) Написать по образцу прописные буквы и цифры

Тема 1.3. Основные правила нанесения размеров

А. Нанесение размерных линий и чисел.

Б. Нанесение линейных размеров

В. Нанесение угловых размеров, уклонов и конусности.

Задание 4

а) нанести размерные линии  пазов  от общей базы:

б) нанести размерные линии «цепочкой» для осей отверстий.

в) нанести размерные линии «цепочкой» с указанием справочного размера.

Г. Нанесение размеров диаметров, радиусов.

Д. Нанесение  размеров фасок

.

Задание 5.

а) Нанести линейные размерные линии комбинированным способом.

б) Нанести угловые размерные линии и размеры отверстий.

Тема 1.4. Геометрические построения и приёмы вычерчивания контуров

технических деталей.

А. Построение и деление углов.

.

Задание 6.

Б. Деление окружности

Задание 6.

а).Построить многоугольник, равный данному и повёрнутый на угол 90º.

б). Разделить угол на  4 равные части.

Задание 7.

а).Построить сопряжение двух непараллельных прямых дугой данного радиуса.

б) Провести внешнюю касательную к окружностям.

в). Построить внутреннее сопряжение двух окружностей дугой данного радиуса.

РАЗДЕЛ II.    ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

(ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ  ГЕОМЕТРИИ)

Тема 2.1. Проецирование точки.

Задание 8.

а) построить третью проекцию точки

Построить комплексный чертёж точек А, В, С.

| № варианта | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Координаты | А | В | С | А | В | С | А | В | С |
| x y z | 30 20 10 | 20 0 30 | 40 0 0 | 35 24 15 | 0 32 36 | 0 20 0 | 20 35 25 | 30 20 0 | 0 0 30 |

Тема 2.2. Проецирование отрезка прямой линии.

а)  проецирующие прямые:

фронтально-проецирующая

горизонтально-проецирующая

профильно-проецирующая

Задание 9

а) построить третью проекцию отрезка.

б) По заданным координатам концов отрезка АВ построить его  комплексный чертёж. Определить положение отрезка относительно плоскостей проекций.

| № варианта | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Координаты | А | В | А | В |
| x y z | 35 30 5 | 35 30 20 | 40 25 30 | 0 25 30 |

б)  прямые уровня

| № варианта | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Координаты | А | В | А | В |
| x y z | 38 20 20 | 5 20 30 | 40 10 20 | 10 30 20 |

| № варианта | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Координаты | А | В | А | В |
| x y z | 40 10 10 | 10 20 20 | 30 5 30 | 0 25 0 |

Тема 2.3. Проецирование плоскости.

А  Плоскости уровня.

а)  горизонтальная,   б) фронтальная,  в) профильная

Задание 10.

По координатам вершин А, В и С построить комплексный чертёж треугольника и определить его положение относительно плоскостей проекций.

| № варианта | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Координаты | А | В | С | А | В | С |
| x y z | 25 12 37 | 25 12 9 | 25 38 9 | 15 0 35 | 15 0 0 | 15 26 0 |

Б. Проецирующие плоскости.

а) горизонтально-проецирующая, б) фронтально-проецирующая,

в) профильно-проецирующая,  г) плоскость общего положения

Задание 11.

По координатам вершин А, В и С построить комплексный чертёж треугольника и определить его положение относительно плоскостей проекций.

| № варианта | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Координаты | А | В | С | А | В | С |
| x y z | 50 40 35 | 25 30 50 | 10 5 12 | 55 15 10 | 20 20 55 | 10 35 20 |

Г. Прямая, принадлежащая плоскости.

Д. Пересечение прямой и плоскости.

Задание 12.

а) Построить комплексный чертёж треугольника и точки, расположенной в его плоскости.

б). Построить комплексный чертёж треугольника и прямой. Определить видимые участки прямой

Е. Способы преобразования проекций:

а).способ вращения

б) способ перемены плоскостей

в) способ совмещения

Задание 13.

а). Найти действительную величину отрезка и четырёхугольника, пользуясь способом вращения.

Задание 14.

а) Найти действительную величину отрезка и четырёхугольника, пользуясь

способом перемены плоскостей проекций.

Задание 15.

Найти действительную величину треугольника, пользуясь способом совмещения.

Тема 2.4 Аксонометрические проекции.

А. Прямоугольная изометрическая проекция.

Б. Прямоугольная диметрическая проекция.

В. Построение проекций  точек в изометрии по ортогональному чертежу

Г.  Проекции плоских фигур

.

Задание 16

а). Построить изометрические проекции плоских фигур.

б). Построить  диметрические проекции плоских фигур.

Задание 17.

Построить изометрические и диметрические проекции плоской фигуры,

расположенной параллельно горизонтальной, фронтальной и

профильной плоскостям проекций.

Г. Проекции окружности.

а)  изометрическая проекция

Задание 18.

а) Построить овалы, соответствующие изометрическим проекциям окружности D=50мм, расположенной параллельно горизонтальной, фронтальной и профильной плоскостям проекций.

б) Построить овалы, соответствующие диметрическим проекциям окружности

D=50мм, расположенной параллельно горизонтальной, фронтальной и профильной

плоскостям проекций.

Тема 2.5. Проецирование геометрических тел.

а) Призма

б) Пирамада

Задание 19.

Найти проекции точек.

в) Конус

г) Цилиндр

Задание 20

Построить проекции  группы геометрических тел

А – цилиндр; Б – призма; В – пирамида (Н=25 мм); Г – конус (Н= 35 мм); Д – шар.

Тема 2.6. Пересечение геометрических тел и развёртка их поверхностей

А. Сечение многогранника плоскостью.

Задание 21.

а). Выполнить в трёх проекциях чертёж усечённого геометрического тела.

б). Найти действительную величину сечения.

в). Построить развёртку поверхности.

Б. Сечение тела вращения плоскостью.

Задание 22.

а). Выполнить в трёх проекциях чертёж усечённого геометрического тела.

б). Найти действительную величину сечения.

в). Построить развёртку поверхности.

Тема 2.7.Взаимное пересечение тел.

Задание 23.

Построить линии пересечения геометрических тел:

а). цилиндров;

б). призм.

Тема 2.8.Техническое рисование и элементы технического конструирования.

Технические рисунки геометрических тел.

Задание 24.

Выполнить технический рисунок:

а). квадрата

б) треугольника

в) круга

Тема 2.9. Проекции моделей.

А. Компоновка чертежа модели

Б. Построение третьей проекции по двум заданным.

Задание 25.

а) Построить горизонтальную проекцию модели

б) Построить профильную проекцию модели

В. Проекции моделей с разрезами.

Простой разрез выполняется одной секущей плоскостью. Виды разрезов:

вертикальный                                  горизонтальный,  местный

совмещение    разреза и части вида

Задание 26

Дополнить виды и построить третью проекцию.

Задание 27.

а)  Построить местный разрез

б).  Соединить часть вида и часть  фронтального разреза

Приложения

ЗАДАНИЯ ДЛЯ УПРАЖНЕНИЙ

1. Заполните таблицу, определив названия линий

| № линии на чертеже | наименование | назначение | Толщина обводки |
| --- | --- | --- | --- |

2.Определите правильность расположения размерных линий.

3. Определите правильность обозначения  диаметров и квадратов.

4. Определите правильность написания размерных чисел

5.   Определите рациональность нанесения величнн  радиусов, диаметров,

толщины детали  и размеры, определяющие расположение отверстий.

6. Раскрасьте цветными карандашами на каждой из прямоугольных проекций одну и

ту же поверхность одинаковым цветом

7.Нанести размеры фасок с углами I (45º) и   II (30º)

8. Нанести размеры для повторяющихся элементов.

9. Нанести размеры  диаметров отверстий и размеры, характеризующие положение центров отверстий, применяя координатный способ нанесения размеров.

10. Заполните в таблице названия плоскостей проекций, изображений и других

элементов прямоугольного проецирования, обозначенных буквами или цифрами.

| Обозначение элемента |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название элемента |  |  |  |  |

13 .  Найти недостающие проекции точек.

# СОДЕРЖАНИЕ

# Предисловие -----------------------------------------------------------------------------------4

# Раздел 1. Геометрическое черчение--------------------------------5

# Тема 1.1.Основные сведения по оформлению чертежей------------------------------5

# Тема 1.2.Чертёжный шрифт и выполнение надписей----------------------------------9

# Тема 1.3.Основные правила нанесения размеров--------------------------------------11

# Тема 1.4.Геометрические построения----------------------------------------------------15

# Раздел 2. Проекционное черчение------------------------------------------------19

# Тема 2.1. Проецирование точки------------------------------------------------------------19

# Тема 2.2. Проецирование отрезка прямой линии---------------------------------------21

# Тема 2.3. Проецирование плоскости------------------------------------------------------25

# Тема 2.4. Аксонометрические проекции-------------------------------------------------35

# Тема 2.5. Проецирование геометрических тел------------------------------------------42

# Тема 2.6. Пересечение геометрических тел плоскостями----------------------------46

# Тема 2.7. Взаимное пересечение тел------------------------------------------------------50

# Тема 2.8. Техническое рисование ---------------------------------------------------------52

# Тема 2.9. Проекции моделей----------------------------------------------------------------54

Приложения ------------------------------------------------------------------------------------60

# Text boxes

4…6

С

Пров.

В

Пров.

А

Пров.

D

Пров.

2…8

1…2

5…30

3…5

8…20

5…30

4…6

Утв.

Изм.

Листт.

№ докум..

Подп..

Дата.

Разраб

Пров.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Лит.

Масса

Масшт.б

Лист.

Листов

20

185

7

17

23

15

10

70

50

17

18

5

5

2

1

3

9

144

15

16

17

18

11

12

13

10

7

8

6

5

4

Изм.

Утв.

Листт.

№ докум..

Подп..

Дата.

Разраб

Пров.

Н. контр.

Лит.

Лист.

Листов

45

5

10

15

7

5

Лист..

Дата.

Подп.

№ докум.

Лист

Изм.

Лист..

Дата.

Подп.

№ докум.

Лист

Изм.

Утв.

*

База

База

Е. Нанесение размеров отверстий, квадратов

А

В

С

D

Е

В. Сопряжения

а) двух непараллельных прямых

б) касание двух окружностей

внешнее                                                                             внутреннее

в) сопряжение дуг окружностей дугой заданного радиуса

внешнее                                                                             внутреннее

г) сопряжение окружности и прямой

R

R2

H

V

V

H

W

W

a'

a''

a'

a''

a

a

A

ax

ax

ay

ay

ay

az

az

xA

xA

xA

Фронтальная плоскость проекций

yA

yA

yA

yA

xA

zA

zA

yA

zA

Горизонтальная плоскость проекций

Профильная плоскость проекций

Фронтальная  проекция точки А

Профильная проекция точки А

Горизонтальная проекция точки А

x

x

y

y

y

z

z

az

a'

a''

a

ax

x

y

y

z

o

x

y

y

z

z

O

x

y

y

Z

H

V

X

O

W

V

H

O

X

Z

A

B

a

a

a''

a''

a'

b''

b

b''

b'

b

a'

фронталь

горизонталь

профильная

прямая общего положения

z

O

x

y

y

z

O

x

y

y

O

x

y

y

z

O

x

y

y

z

c'

a'

b'

c

0

b

n'

z

x

y

a'

m'

c'

b'

n

n'

b

a

m

c

x

0

z

y

a'

z

0

y

b'

b

a

x

x

a'

b'

d'

c'

a

b

d

c

z

0

y

a'

b'

c'

d'

0

y

c

d

a

b'

x

z

z

b'

a'

x

a

b

0

y

y

a'

a

x

b'

z

0

b

c

c'

А

0,82

0,82

0,82

Б

В

х

у

z

А

0,94

0,47

0,94

Б

В

х

у

z

x

y

z

x

y

z

x

y

z

x

y

z

y

x

z

x

y

z

z

x

y

x

y

z

а

а'

b

а'

а'

а'

а'

b'

c

b'

c'

b'

b

b'

А

Б

ВА

Г

х

z

0

y

y

А

Д

Б

Г

z

0

х

y

y

Pv

Pv

В

В

А

Основная надпись

Б

Выполните чертёж с правильным нанесением размеров.

11. По аксонометрической проекции модели определить её комплексный чертёж

12. По двум данным проекциям модели определить третью проекцию