## Slide 1: Лекция № 6 Тема 1.5. Однофазные электрические цепи переменного тока.
Цель: изучить особенности и методику расчёта цепей переменного тока.
Знания и умения
знать параметры переменного тока;
строить временные и векторные диаграммы для элементарных цепей;
выражать токи и напряжения используя закон Ома;
выражать реактивные сопротивления элементов через их параметры и частоту синусоидального сигнала;
определять активные и реактивные составляющие напряжений и токов;
знать условия резонанса токов и напряжений и особенности цепей переменного тока в этих режимах.

## Slide 2: План
Переменный ток, его определение.
Параметры синусоидальных величин: амплитуда, угловая частота, фаза, начальная фаза, период, частота, мгновенное значение.
Векторные диаграммы.
Электрические цепи переменного тока с активным сопротивлением.
Электрические цепи переменного тока с индуктивностью.
Электрические цепи переменного тока с ёмкостью.

## Slide 3: Основные положения
I = Im sin (ωt + φ0 )
Действующее значение переменного тока – это величина постоянного тока, эквивалентного данному переменному по механическому и тепловому воздействию.
Im – амплитудное значение
I = Im/√2 – действующее значение
Iср= Im/π – среднее значение
T, (с) – период
f = 1/T, (Гц) – циклическая частота
ω = 2πf, (1/с) – круговая частота
φ0 – начальная фаза
φ = (ωt + φ0) -- фаза
I = Im sin (ωt + φ0 )
φ0
Проекция вращающегося вектора на неподвижную ось изменяется во времени по синусоидальному закону. Каждой синусоиде можно поставить в соответствие вращающийся вектор.
Положительное направление вращения векторов принято против часовой стрелки

## Slide 4: Цепь переменного тока с активным сопротивлением
На участке с активным сопротивлением ток и напряжение совпадают по фазе
Временная диаграмма
Векторная диаграмма
Мгновенное значение мощности
P=IU (Вт) – активная мощность
Закон Ома

## Slide 5: Цепь переменного тока с индуктивностью
QL – характеризует периодический обмен энергией между источником и магнитным полем катушки
На участке с индуктивностью напряжение опережает по фазе ток на 90°
Закон Ома
Индуктивное реактивное сопротивление
Индуктивная реактивная мощность QL = ULI (ВАр)
Временная диаграмма
UL
Векторная диаграмма
Мгновенное значение мощности

## Slide 6: Цепь переменного тока с ёмкостью
Ёмкостное реактивное сопротивление
На участке с ёмкостью напряжение отстаёт по фазе от тока на 90°
UС
Временная диаграмма
Векторная диаграмма
Закон Ома
Мгновенное значение мощности
Индуктивная реактивная мощность QС = UСI (ВАр)
QС – характеризует периодический обмен энергией между источником и электрическим полем конденсатора
i
Uc
QC
i, UC, QC
t

## Slide 7: Самостоятельная работа
Получение синусоидальных ЭДС и тока, их уравнения и графики.
Действующие значения синусоидальных величин.
Неразветвлённая цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью.
Литература
Гальперин М.В, Электронная техника: учебник для спо. – 2-е изд.,
исправ. и доп. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2014. – 351 с. , §5.1-5.7