## Slide 1
Основы
сетевых технологий
Сети: типы, топология,
оборудование, технологии
Сети: типы,
аппаратное устройство

## Slide 2
Состав, оборудование компьютерной сети
Сети связи. Понятие "компьютерная сеть"
Линии связи (кабельные, беспроводные)
Характеристики сети, термины
Типы сетей: локальные, городские, глобальные
Технология "клиент-сервер"
Сетевые топологии. Одно-, двуранговые сети

## Slide 3
Сети связи. Компьютерные сети
Компьютерная сеть – распределенная вычислительная система. Включает:
 совокупность компьютерной техники и сетевых устройств,
 каналов связи,
 программного обеспечения (оно управляет информационным взаимодействием компьютеров в сети).
Отдельный компьютер – централизованная вычислительная система. Компьютерная сеть (в отличие неё) – распределенная вычислительная система, т.е. компьютерные ресурсы и возможности распределены по разным членам сети для их эффективного совместного использования
Сеть связи (в общем случае) – система коммуникаций для передачи информации на расстоянии. Виды сетей:  теле- и радиовещательные сети,  сети телефонной и сотовой связи,  сети кабельного телевидения,  компьютерные (вычислительные) сети.

## Slide 4
Компьютерная сеть
это совокупность компьютеров, обменивающихся информацией по линиям связи.
Зачем компьютеры объединяют в сеть?
?
Сеть позволяет пользователям разных компьютеров обмениваться информацией и получать доступ к удалённым ресурсам.
Поэтому назначение компьютерной сети:
компьютеры соединяют в сеть, чтоб обмениваться информацией и совместно использовать компьютерные ресурсы (в режиме разделения времени).
Например, чтобы сообща пользоваться одним принтером, плоттером, факс-модемом, дисковой памятью и т.п.
Совместный доступ в сети
Сетевой принтер
Факс
Сервер

## Slide 5
Пример:
совместное использование принтера
До появления сетей каждый пользователь должен был иметь свой принтер, плоттер и др. периферийные устройства. Единственный способ совместно использовать принтер - пересесть за ПК, подключенный к принтеру.
Использование принтера на локальном ПК
Теперь сети позволяют многим пользователям одновременно "владеть" данными и периферийными устройствами.
Использование сетевого принтера
Если пользователям на разных ПК надо печатать документы, все они могут обращаться к одному принтеру по сети (сетевому принтеру)

## Slide 6
Локальные – LAN
Глобальные – WAN
Городские (региональные) - MAN
(по территориальному признаку)
Типы сетей
Local Area Network
Пример: 1) сеть компьютеров в здании вашего учреждения.
2) Интранет – локальная корпоративная сеть учреждения, работающая по стандартам (протоколам) Интернет
Metropolitan Area Network
Wide Area Network
Пример: Брянская сеть "Брянские кабельные сети"
Пример: сеть Интернет, объединяет компьютеры всего мира
Notes: Компьютерные сети Типы сетей

## Slide 7
Локальная сеть – это сеть, объединяющая компьютеры на небольшой территории - внутри одного или нескольких зданий. Максимум - может распространяться до 1-2 км.
Поэтому ЛВС предоставляет разнообразные услуги (в on-line): услуги печати, передачу факсимильных сообщений, файловой услуги, услуги баз данных и др.
Из-за коротких расстояний есть возможность использовать в сети дорогие высококачественные линии связи, обычно из кабелей:
Поэтому дают высокую скорость обмена данными - ≈100 Мбит/с. При построении ЛВС линии связи прокладываются заново
коаксиальный кабель, витую пару, оптоволоконный кабель (на больших расстояниях в глобальных сетях они чаще экономически недоступны)
(в глобальных чаще применяются уже существующие линии, изначально предназначенные для др. целей – телеграфные или телефонные).
(ЛВС)
Локальные вычислительные сети
Локальная сеть (100 Мбит/с)
Файл-сервер ОС Windows Server 2003
Notes: Компьютерные сети Типы сетей

## Slide 8
(MAN)
Городские компьютерные сети
Если ЛВС используют для разделения ресурсов по разным ПК на коротких расстояниях и широковещательных передач, глобальные сети – на больших расстояниях, но с ограниченной скоростью, то городские занимают промежуточное положение.
Они используют цифровые магистральные линии связи (чаще оптоволоконные) со скоростью от 45 Мбит/с. Т.е. при больших расстояниях между узлами (десятки км) имеют качественные линии связи и высокие скорости обмена (иногда даже выше, чем в ЛВС).
MAN – общественные сети, поэтому их услуги дешевле, чем построение собственной (частной) сети в пределах города.
Городская (региональная) сеть объединяет компьютеры города, региона. Распространяется на десятки-сотни км. Назначение: для связи локальных сетей города и их соединения с глобальными сетями.
Notes: Компьютерные сети Типы сетей

## Slide 9
Т.к. прокладка высококачественных линий на большие расстояния - дорого, в WAN чаще используют уже существующие линии связи, изначально предназначенные для др. целей – телефонные и телеграфные.
Глобальные сети
(WAN)
Это сети, объединяющие компьютеры разных стран, континентов для общего использования мировых информационных ресурсов. Компьютеры в WAN рассредоточены на сотни и тысячи км.
Скорости передачи данных (десятки Кбит/с) ниже, чем в LAN, что ограничивает набор предоставляемых услуг в оперативном режиме.
Итак, ЛВС имеют небольшую длину и высокое качество, а глобальные сети – наоборот, большую длину и низкое качество.
Пример глобальной сети – Интернет – это объединение локальных сетей, разбросанных по всему миру. Это совокупность соединенных друг с другом компьютерных сетей во всем мире.
Это единая сеть, способная передавать информацию из любой точки земного шара в любую другую.
Notes: Компьютерные сети Типы сетей

## Slide 10
Глобальные сети
(WAN)
Глобальные сети объединяют несколько локальных сетей.
Notes: Компьютерные сети Типы сетей

## Slide 11
Характеристики сети, термины
 Адрес узла сети (сетевой адрес) – уникальный идентификатор узла сети, описывающий его местонахождение и позволяющий пересылать информацию именно этому узлу.
 Трафик – поток данных по каналу связи или через сетевое устройство, а также объем этого потока (в байтах).
 Пропускная способность сети (важнейшая характеристика) – это количество информации, которое можно передать по данной сети за единицу времени. Измеряется в бит/с (Кбит/с, Мбит/с, Гбит/с).
 Диаметр сети – расстояние между двумя наиболее удаленными друг от друга станциями сети.
 Протокол – набор правил о передаче информации по сети.
Т.е. каждая программа, претендующая на работу в сети, должна следовать правилам для приема и передачи данных (иначе не будет обеспечена совместимость программ).
Уместно сравнение сетевого протокола с языком – это оболочка для передачи информации. Если бы разные ПК в сети работали по своим правилам ("говорили на разных языках"), они бы "не понимали" друг друга. Протокол вводит общий язык "эсперанто", который понимают все ПК сети и поэтому могут "общаться" - обмениваться между собой информацией.

## Slide 12
Сеть состоит из:
Состав компьютерной сети
Узлы бывают конечными и промежуточными. Конечный узел имеет 1 соединение с линией связи, промежуточный узел – более одного.
Узлы могут быть станциями (компьютерами-членами сети, хостами) или коммуникационным оборудованием.
узлов
и
соединяющих их линий связи
Узел сети: хост-компьютер (сервер)
Промежуточные узлы сети: маршрутизаторы (коммуникационное оборудование)
Узел сети (станция - ПК)
Узел сети (станция - ПК)
Узел сети (станция - ПК)

## Slide 13
Сеть состоит из:
 сервера (хост-компьютера) – мощный компьютер, обслуживающего ПК пользователей
 линий связи
Оборудование компьютерной сети
 компьютеров пользователей (рабочие станции или клиенты сети)
узлы сети
 сетевых устройств – сетевая карта (адаптер) и модем; разные соединители, разъемы, заглушки; устройства для усиления сигнала и образования сетевых топологий; маршрутизаторы; сетевой экран (брандмауэр) и пр.

## Slide 14
Сервер – особо выделенный в сети компьютер, установленный в узле сетевого соединения.
Он обслуживает "рядовые" ПК пользователей (предоставляет им разные услуги, информационные и коммуникационные).
Сервер (хост)
- узловой компьютер
Сетевой принтер
Факс
Файл-сервер
Интернет-сервер
 файл-сервер: хранит массивы информации - "электронная библиотека", к ним пользователи могут дистанционно обращаться, копировать их, сохранять на сервер свои ресурсы
 сервер баз данных: работает по технологии клиент-сервер (сервер используется для управления запросами к БД, разрешение вопросов безопасности и т.д.)
 Интернет-сервер: почтовый (предоставляет услуги e-mail), web-сервер (услуги WWW), ftp-сервер и др.
Сервер постоянно включен – постоянно готов к приему-передаче информации (в on-line), ежесекундно он обслуживает множество пользователей.
Поэтому к серверам предъявляют высокие требования надежности, скорости, отказоустойчивости. Для серверов используют более мощные ЭВМ: с высокоскоростным процессором, большим объемом дисковой памяти (сотни Гбайт)
По назначению серверы разделяют на типы:
Типы серверов
Время простоя серверов может достигать лишь несколько минут в год.
Серверы содержат информационные ресурсы. Ресурсы – это любые базы данных: законодательные, научно-технические, коммерческие, рекламные, информация из СМИ, файлы, программы, web-страницы и т.д.

## Slide 15
Сетевые устройства
- это устройства для соединения линий связи, усиления сигнала, образования нужной сетевой топологии, адресной пересылки данных, защиты информации и т.д.
 Активные оконечные сетевые устройства: сетевая карта (сетевой адаптер) и модем – устройства, соединяющие компьютер с линией связи
Активные промежуточные устройства.
Повторители, концентраторы – простейшие устройства для усиления сигнала и образования сетевых топологий "звезда" и "дерево".
Мосты, коммутаторы – устройства с функциями концентраторов, и ещё выполняют коммутацию (соединение) станции-источника и станции-приемника для увеличения пропускной способности сети.
Маршрутизаторы (роутеры) – сложные программируемые устройства, выполняющие функции маршрутизации – поиска оптимального пути прохождения данных, соединения сетей разных технологий.
Шлюзы. Ранее маршрутизаторы называли шлюзами, теперь - спец. компьютер или устройство на стыке двух сетей для перевода данных между сетями с отличающимися протоколами. Маршрутизация в шлюзах - только к соединению двух подсетей
Межсетевой экран (брандмауэр) – шлюз, фильтрующий трафик, поступающий в сеть, для борьбы с несанкционированным доступом из внешних сетей
 Пассивное сетевое оборудование: разные соединители, разъемы, заглушки (терминаторы) и пр.
Модем
Концентратор (хаб)
Сетевая карта

## Slide 16
Сетевые устройства:
Поэтому для передачи цифровой информации несущие сигналы звуковой частоты модулируют по амплитуде, фазе и частоте.
Такое преобразование выполняет модем (название – от слов модулятор и демодулятор).
модем
НАЗНАЧЕНИЕ МОДЕМА. В России пока самый распространённый способ удалённого подключения к сети (например, к Интернет) – по телефонным линиям (дёшево и доступно).
МОДЕМ (модулятор-демодулятор) - устройство для соединения удаленных компьютеров.
Работает по телефонным линиям (коммутируемым и выделенным). Например, используют для под-ключения к сети домашних ПК
Модем
Модем
Сервер
Но телефонные линии изначально
не предназначались для передачи цифровых сигналов – подходят только для передачи голоса, причем в узком диапазоне частот (300-3000 Гц).
Плата модема

## Slide 17
Сетевые устройства:
Для обеспечения сетевой безопасности между ЛВС и глобальной устанавливают брандмауэры – спец. компьютер или программа, препятствующая несанкционированному перемещению данных между сетями
сетевые экраны (брэндмауэры)
Схема компьютерной сети с указанием места и роли сетевых экранов
Сетевой экран
Сетевой экран
Сеть предприятия
Филиал предприятия
Сервер
Межсетевой экран – шлюз, фильтрующий трафик, поступающий в сеть, для борьбы с несанкционированным доступом из внешних сетей
При подключении ЛВС фирмы к глобальной сети встаёт проблема сетевой безопасности.
Так, надо ограничить доступ в ЛВС для посторонних лиц извне, ограничить выход за ЛВС для сотрудников, не имеющих соответствующих прав.

## Slide 18
Сетевые устройства:
Маршрутизаторы (роутеры) – промежуточные программируемые устройства. Выполняют функции маршрутизации – поиска оптимального пути прохождения данных, соединения сетей разных технологий.
маршрутизаторы
Рассмотрите разные схемы компьютерных сетей в плане роли в них маршрутизаторов
Москва – Брянск

## Slide 19
БЕСПРОВОДНЫЕ линии связи
Радиосвязь Спутниковая связь
Носители информации в сетях – электромагнитные сигналы в виде колебаний разных частот.
Среда передачи данных (линия связи) - физическая среда, по ней распространяется сигнал. В линиях связи используют 2 технологии: беспроводную и проводниковую (кабельную).
К А Б Е Л Ь Н Ы Е линии связи
Витая пара
Толстый коаксильный
Тонкий коаксильный
Оптоволо- конный
Медные электрические кабели (наиболее распространены)
Линии связи:
среды передачи данных
Скорость передачи информации
 Количество бит в секунду (бит/с). 1 Кбит/с = 1000 бит/с 1 Мбит/с = 1000000 бит/с  Количество возможных изменений состояния передающей среды в единицу времени - бод. 1 бод >< 1 бит/с

## Slide 20
К А Б Е Л Ь Н Ы Е линии связи
Витая пара
Толстый коаксильный
Тонкий коаксильный
Оптоволо- конный
Медные электрические кабели (наиболее распространены)
Тип связи | Скорость, Мбит/с | Скорость | Носители информации | Что собой представляет провод
Витая пара проводов | 10-100 | низкая | Переменный электрический ток разных частот и форм сигнала | Пара изолированных скрученных проводов (экранированная или неэкранированная)
Коаксиальный кабель | до 10 | высокая |  | Изолированная медная жила, экранированная металлической оплеткой
Телефонная линия общего пользования - ТфОП | 1-2 | низкая |  | Двухжильные изолированные провода абонентских линий и многожильные кабели телефонных коммуникаций
Оптоволоконный кабель (оптоволоконные линии связи - ВОЛС) | 10-200 | абсолютная | Световой луч (модулированный), испускаемый лазером | Полые гибкие проводники (световоды), покрытые изнутри отражающим веществом
Таблица "Характеристики кабельных линий"
Связка оптоволокна
Линии связи:
кабельные
Коаксильный кабель

## Slide 21
БЕСПРОВОДНЫЕ линии связи
Радиосвязь Спутниковая связь
В беспроводной связи среда передачи - окружающий воздух, вода, вакуум или др. среда, не задерживающая электромагнитные волны (они являются носителем информации).
Линии связи:
беспроводная
По частотному диапазону беспроводная связь разделяют на:
 радиосвязь - используется в спутниковой связи и при удаленном доступе
 инфракрасная – используют для связи с беспроводными периферийными устройствами
 оптическая – используется редко из-за наличия помех на пути распространения сигнала
 сверхвысокочастотная (СВЧ) - используется в локальных сетях
Интернет
Искусственный спутник Земли – спутник связи

## Slide 22
Сетевая топология – это граф связей компьютерной сети, т.е. тип соединения узлов и линий связи. Различают 5 сетевых топологии:
На практике чаще всего встречаются гибридные структуры. Так, к магистрали могут быть подключены кольца или звезды
Гибридная структура
Сетевые топологии
 шина (линейная сеть) – содержит только 2 оконечных узла, любое число промежуточных узлов и имеет только 1 путь между любыми двумя узлами
 звезда – сеть, в которой имеется только 1 промежу-точный узел
 точка-точка – содержит 2 узла
 дерево (иерархическая звезда) – сеть, содержащая более 2 оконечных узлов и 2 промежуточных, и в которой между 2 узлами есть только один путь
 кольцо – сеть, в которой к каждому узлу присоединены только две ветви

## Slide 23
Одноранговые, двуранговые сети
 Одноранговые сети – небольшие локальные сети, в которых все компьютеры являются функционально равноправными. Обычно включают в себя до 15 станций
 Сети с выделенными серверами (двуранговые) – средние и крупные сети, в которых часть выполняемых функций по обслуживанию станций возложена на серверы.
Сети с серверами характеризуются типами используемых в них сетевых служб (серверов).
По характеру распределения функций выделяют 2 типа сетей:

## Slide 24
Клиент
Сервер
Модем
Линия связи
Технология "клиент-сервер"
Просите – и дано будет вам
Допустим Вы – пользователь, входите в сеть. Программа на Вашем ПК – клиентская – подключается к серверу и посылает ему запрос на получение информации. В свою очередь, программа на сервере вышлет её и будет ожидать следующего запроса. То есть
Ваш ПК выступает клиентом, запрашивающим нужную Вам информацию на сервере.
Компьютер-сервер и компьютер-клиент могут меняться ролями. Любой компьютер может быть и клиентом, и сервером для разных услуг.
Клиенты
Клиент
Сервер
Сервер
Клиент
Клиент
Клиент
Клиент
Клиент-сервер – это модель взаимодействия процессов в сети. Суть: один процесс (клиент) делает запрос, другой процесс (сервер) обрабатывает запрос и возвращает ответ или предо-ставляет услугу (в виде каких-либо данных, вычислений и т.п.)
Сервер

## Slide 25
Характеристики сетевых технологий
Содержание
Технологии | Топология | Среды передачи | Активное оборудование | Пропуск. способ-ность | Протоколы
ЛОКАЛЬНЫХ сетей | Шина, звезда, кольцо, дерево, смешанная | Витая пара, коаксильный кабель | Сетевые карты, концентраторы, коммутаторы, реже маршру-тизаторы | 10-100 Мбит/с | 1-2 уровни: Ethernet, Token Ring, FDDI; 3-7 уровни: TCP/IP, NetBIOS / SMB, IPX / SPX
ГЛОБАЛЬНЫХ сетей | Смешанная, ячеистая | Волоконно-оптические, спутниковые | Маршрутизаторы спутники связи, антенны | 10 Мбит/с - 100 Гбит/с | 1-2 уровни: X.25, ISDN, ATM, frame relay; 3-7 уровни: TCP/IP, ATM
УДАЛЁННОГО доступа | Точка - точка | Телефонные линии общ. пользования | Модемы | 33,6 кбит/с -10 Мбит/с | 1-2 уровни: ISDN, SLIP, PPP, RS-232, V.34, V.90; 3-7 уровни: TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS/SMB
Таблица "Сводные характеристики сетевых технологий"
Удаленный доступ позволяет пользователю за ПК интерактивно взаимодействовать с удаленной машиной. Создаётся впечатление, что ПК, монитор пользователя напрямую присоединены к удаленной машине: посылается каждый символ, нажатый на клавиатуре на удаленную машину и на экране пользователя отображается каждый символ, возвращенный с удаленной машины.
Когда сеанс с удаленной машиной завершается, приложение возвращает пользователя в локальную систему